Checkliste für die barrierefreie Planung von Bauvorhaben

| Bauliche Anforderungen | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |
| Gebäude-zugang | Stufenloser Zugang |  |  |
|  | Kontrastreiche Erkennbarkeit des Eingangs |  |  |
|  | Taktile Hinführung zum Eingang |  |  |
|  | Informationsmöglichkeit zum Gebäude im 2-Sinne-Prinzip |  |  |
| Rampen | ≤ 6 % Gefälle, 1,20 m breit, Handläufe, Radabweiser |  |  |
| Gebäude-inneres | Besucherleitsysteme im 2-Sinne-Prinzip |  |  |
|  | taktiler Grundriss |  |  |
|  | Anfahr-/Unterfahrbarkeit des Pförtnertresens, Absenkung auf 80 cm Kommunikationsebene |  |  |
|  | Unterlaufbarkeit von Treppen vermeiden |  |  |
|  | Induktive Höranlage in großen Räumen |  |  |
|  | Taktiles Leitsystem bei großen Räumen, Atrien |  |  |
|  | Kennzeichnung der Verglasung in Augenhöhe (1,40 m) |  |  |
| Flure | 1,50 m breit, Mindestbreite 1,20 m mit Begegnungsflächen von 1,50 m Breite |  |  |
|  | Erkennbare Wegeführung durch kontrastreiche Wand-Boden-Gestaltung |  |  |
|  | Erkennbarkeit der Bedienelemente/Beschilderung |  |  |
| Treppen | Kennzeichnung der ersten und letzten Stufe |  |  |
|  | Kontrastreicher beidseitiger Handlauf |  |  |
|  | Am Treppenauge durchgehender Handlauf |  |  |
|  | Handlauf mit rundem oder ovalem Querschnitt und einem Durchmesser von 3 bis 4,5 cm |  |  |
|  | Etagenhinweis in Brailleschrift |  |  |
|  | Keine Stufenunterschneidung |  |  |
| Aufzüge | Umsetzung der DIN EN 81-70 |  |  |
|  | Bewegungsfläche davor: 150 x 150 cm |  |  |
|  | Kabinengröße: 110 x 140 cm |  |  |
|  | 2-Sinne-Prinzip; Ansage der Etagen |  |  |
| Türen | Möglichst automatisch öffnend |  |  |
|  | Bei Handbetätigung maximale Bedienkraft 25 N |  |  |
|  | Handbetätigte Türen = seitliche Anfahrbarkeit 50 cm |  |  |
|  | Erkennbarkeit durch kontrastreichen Türrahmen |  |  |
|  | Durchgangsbreite ≥ 90 cm bzw. gemäß ASR A2.3 |  |  |
| Toiletten | Separierung vermeiden, möglichst integrierte Behinderten-WCs |  |  |
|  | DIN 18040-1 gerecht |  |  |
| Alarmierung/ Evakuierung | 2-Sinne-Prinzip bei Alarmierung |  |  |
|  | Evakuierungsmöglichkeit für Rollstuhlfahrer |  |  |
|  | Taktile Fluchtwegschilder |  |  |
|  | Taktiler Flucht- und Rettungsplan |  |  |
| Elektrik | Taktile Information bei mehreren Tasten |  |  |
| Außenbereich | Barrierefreie Zuwegung |  |  |
|  | Rollstuhlgerechte Parkplätze |  |  |